| ІІ – ий рівень на відтворення інформації про об’єкт по пам’яті; | 7 апреля 2013 |
| --- | --- |
| Державна кваліфікаційна атестація. | [Введите подзаголовок документа] |

Сучасна методика бази професійно-технічної освіти доступна кожному педагогу і дозволяє зробити вибір певної методики для навчання учнів.

Впровадження державних стандартів з корисних професій в навчальний процес передбачає проведення чіткого проміжного та вихідного контролю.

Традиційно під час поетапної кваліфікаційної атестації проводиться комплексний іспит з основних спеціальних предметів екзаменаційними білетами, основних тем і розділів програми, в яких поставлено 3-4 питання, що  затверджені методичною комісією.

Сучасні педагогічні технології пропонують проведення іспитів у вигляді різнорівневих тестових завдань.

Тести, порівняно з іспитами або письмовими відповідями, мають багато переваг. Серед яких:

а) можливість перевірити результати навчальних досягнень, водночас із багатьох тем і розділів програми;

б)  об’єктивно оцінити рівень засвоєння вивченого матеріалу;

в) створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;

г) стандартувати та автоматизувати процедуру результатів.

Тестові завдання розроблені різної складності, складені для проведення кваліфікаційної атестації, та відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника, професійно - теоретичної підготовки у відповідності з навчальним планом.

Відповідно кваліфікації  охоплюють предмети: спецтехнологію, допуски і технічні вимірювання, технічне креслення, матеріалознавство, електротехніку.

І -ий рівень на впізнання і розрізнення;

ІІ – ий рівень на відтворення інформації про об’єкт по пам’яті;

ІІІ -ий  рівень розв’язання планових завдань, в тому числі рішення комплексних кросвордів;

Кваліфікаційна  атестація ( слюсар з  ремонту  автомобілів )

ІІ – ий рівень на відтворення інформації про об’єкт по пам’яті;

# 11 рівень

# Питання №1+

| Який інструмент застосовують для виготовлення кінця на дроті ? |
| --- |
| 1. | Плоскогубці. |
| 2. | Тонкогубці. |
| 3. | Круглогубці.+ |

# Питання №2+

| Який із додаткових вимірювальних засобів потрібен для правильного визначення розміру за допомогою кронциркуля ? |
| --- |
| 1. | Штангенциркуль. |
| 2. | Лінійка.+ |
| 3. | Кутник. |

# Питання №3+

| Що визначає відмінність сталі від чавуну? |
| --- |
| 1. | Вміст вуглицю.+ |
| 2. | Вміст кремнію. |
| 3. | Вміст марганцю. |

# Питання №4+

| Який серед наведених металів має найбільшу твердість ? |
| --- |
| 1. | Свинець. |
| 2. | Цинк. |
| 3. | Залізо.+ |

# Питання №5+

| На чому тримається ручка слюсарної ножівки ? |
| --- |
| 1. | На хвостовику.+ |
| 2. | На баранцевій гайці. |
| 3. | На натяжному гвинту. |

# Питання №6+

| Який метал має найнижчу температуру плавлення ? |
| --- |
| 1. | Алюміній. |
| 2. | Залізо. |
| 3. | Олово.+ |

# Питання №7+

| Яким інструментом розмічається місце для сверлення ? |
| --- |
| 1. | Рисувалкою. |
| 2. | Кернером.+ |
| 3. | Кутником. |

# Питання №8+

| Яким інструментом формують замикаючу головку заклепки ? |
| --- |
| 1. | Натягачем. |
| 2. | Обтискачем.+ |
| 3. | Підтримкою. |

# Питання №9+

| Як правильно встановлюється ножівкове полотно в слюсарній ножівці ? |
| --- |
| 1. | Зуби нахилені вперед.+ |
| 2. | Зуби нахилені назад. |
| 3. | Нема різниці. |

# Питання №10+

| Для якої мети в этилированный бензин вводять фарбники ? |
| --- |
| 1. | Для підвищення октанового числа. |
| 2. | Для поліпшення антикоррозионных властивостей. |
| 3. | Для попередження про його ядовитости.+ |
| 4. | Для поліпшення пускових якостей. |

# Питання №11+

| Протягом якого часу протікає згорання суміші в ци линдре? |
| --- |
| 1. | 1—2 с. |
| 2. | 0,1—0,2 с |
| 3. | 0,01—0,02 с |
| 4. | 0,002—0,003 с.+ |

# Питання №12+

| Які речовини входять до складу робочої суміші? |
| --- |
| 1. | Паливо і відпрацьовані гази. |
| 2. | Паливо. |
| 3. | Паливо, воздух і відпрацьовані гази.+ |
| 4. | Паливо і повітря. |

# Питання №13+

| У якій з нижчеприведених відповідей дана характеристика горючої суміші: Бідною? |
| --- |
| 1. | Кількість повітря на 1 кг палива доводиться від 16,5 до 20 кг Суміш горить повільно. Витрата палива збільшується. Мощность двигуна найменша. Зовнішні ознаки: спалахи в карбюраторе і перегріві двигуна.+ |
| 2. | Кількість повітря на 1 кг топлива доводиться від 13,5 до 15 кг Потужність двигуна найбільша. Витрата палива збільшена на 4—5%. Згорання суміші найшвидше і повніше. |
| 3. | Кількість повітря в суміші від 15 до 16,5 кг на 1 кг палива. Горіння сповільнене. Потужність знижується до 15%. Витрата палива найменша. Прийомистість двигуна погіршується. |
| 4. | Кількість повітря в суміші близько 15 кг на 1 кг палива. Сгораніє суміші повне. Потужність знижується на 4—5%. Витрата топлива збільшена. |
| 5. | Кількість повітря в суміші менше 13 кг на 1 кг палива. Згорання суміші неповне, з димним вихлопом. Мощность двигуна знижується на 15—20%. Витрата палива увеличивается на 40—50%. |

# Питання №14+

| У якій з нижчеприведених відповідей дана характеристика горючої суміші: Збідненою? |
| --- |
| 1. | Кількість повітря на 1 кг палива доводиться від 16,5 до 20 кг Суміш горить повільно. Витрата палива збільшується. Мощность двигуна найменша. Зовнішні ознаки: спалахи в карбюраторе і перегріві двигуна. |
| 2. | Кількість повітря на 1 кг топлива доводиться від 13,5 до 15 кг Потужність двигуна найбільша. Витрата палива збільшена на 4—5%. Згорання суміші найшвидше і повніше. |
| 3. | Кількість повітря в суміші від 15 до 16,5 кг на 1 кг палива. Горіння сповільнене. Потужність знижується до 15%. Витрата палива найменша. Прийомистість двигуна погіршується.+ |
| 4. | Кількість повітря в суміші близько 15 кг на 1 кг палива. Сгораніє суміші повне. Потужність знижується на 4—5%. Витрата топлива збільшена. |
| 5. | Кількість повітря в суміші менше 13 кг на 1 кг палива. Згорання суміші неповне, з димним вихлопом. Мощность двигуна знижується на 15—20%. Витрата палива увеличивается на 40—50%. |

# Питання №15+

| У якій з нижчеприведених відповідей дана характеристика горючої суміші: Багатою? |
| --- |
| 1. | Кількість повітря на 1 кг палива доводиться від 16,5 до 20 кг Суміш горить повільно. Витрата палива збільшується. Мощность двигуна найменша. Зовнішні ознаки: спалахи в карбюраторе і перегріві двигуна. |
| 2. | Кількість повітря на 1 кг топлива доводиться від 13,5 до 15 кг Потужність двигуна найбільша. Витрата палива збільшена на 4—5%. Згорання суміші найшвидше і повніше. |
| 3. | Кількість повітря в суміші від 15 до 16,5 кг на 1 кг палива. Горіння сповільнене. Потужність знижується до 15%. Витрата палива найменша. Прийомистість двигуна погіршується. |
| 4. | Кількість повітря в суміші близько 15 кг на 1 кг палива. Сгораніє суміші повне. Потужність знижується на 4—5%. Витрата топлива збільшена. |
| 5. | Кількість повітря в суміші менше 13 кг на 1 кг палива. Згорання суміші неповне, з димним вихлопом. Мощность двигуна знижується на 15—20%. Витрата палива увеличивается на 40—50%.+ |

# Питання №16+

| У якій з нижчеприведених відповідей дана характеристика горючої суміші: Збагаченою? |
| --- |
| 1. | Кількість повітря на 1 кг палива доводиться від 16,5 до 20 кг Суміш горить повільно. Витрата палива збільшується. Мощность двигуна найменша. Зовнішні ознаки: спалахи в карбюраторе і перегріві двигуна. |
| 2. | Кількість повітря на 1 кг топлива доводиться від 13,5 до 15 кг Потужність двигуна найбільша. Витрата палива збільшена на 4—5%. Згорання суміші найшвидше і повніше.+ |
| 3. | Кількість повітря в суміші від 15 до 16,5 кг на 1 кг палива. Горіння сповільнене. Потужність знижується до 15%. Витрата палива найменша. Прийомистість двигуна погіршується. |
| 4. | Кількість повітря в суміші близько 15 кг на 1 кг палива. Сгораніє суміші повне. Потужність знижується на 4—5%. Витрата топлива збільшена. |
| 5. | Кількість повітря в суміші менше 13 кг на 1 кг палива. Згорання суміші неповне, з димним вихлопом. Мощность двигуна знижується на 15—20%. Витрата палива увеличивается на 40—50%. |

# Питання №17+

| Який склад горючої суміші:Горить з найбільшою швидкістю? |
| --- |
| 1. | Нормальний. |
| 2. | Збагачений. + |
| 3. | Бідний . |
| 4. | Багатий. |
| 5. | Збіднений. |

# Питання №18+

| Який склад горючої суміші:Забезпечує двигуну найбільшу економічність в роботі? |
| --- |
| 1. | Нормальний. |
| 2. | Збагачений. |
| 3. | Бідний |
| 4. | Багатий |
| 5. | Збіднений. + |

# Питання №19+

| Який склад горючої суміші:Викликає різке падіння потужності і супроводиться димним вихлопом і пострілами з глушника? |
| --- |
| 1. | Нормальний. |
| 2. | Збагачений. |
| 3. | Бідний . |
| 4. | Багатий+ |
| 5. | Збіднений. |

# Питання №20+

| Який склад горючої суміші: Забезпечує здобуття від двигуна найбільшої потужності? |
| --- |
| 1. | Нормальний. |
| 2. | Збагачений. + |
| 3. | Бідний . |
| 4. | Багатии. |
| 5. | Збіднений. |

# Питання №21+

| Яке основне призначення мають: Основне робоче гальмо? |
| --- |
| 1. | Утримувати автомобіль на стоянці і забезпечувати автомобілю при необхідності аварійну зупинку. |
| 2. | Зупиняти автомобіль або зменшувати швидкість його руху в звичайних дорожніх умовах. + |
| 3. | Пригальмовувати автомобіль на затяжних спусках горных доріг або коли немає необхідності в різкому гальмуванні. |
| 4. | Перевіряти при експлуатації величину гальмівної дороги. |

# Питання №22.+

| Яке основне призначення мають: . Додаткове гальмо стоянки? |
| --- |
| 1. | Утримувати автомобіль на стоянці і забезпечувати автомобілю при необхідності аварійну зупинку. + |
| 2. | Зупиняти автомобіль або зменшувати швидкість його руху в звичайних дорожніх умовах. + |
| 3. | Пригальмовувати автомобіль на затяжних спусках горных доріг або коли немає необхідності в різкому гальмуванні. |
| 4. | Перевіряти при експлуатації величину гальмівної дороги. |

# Питання №23.+

| Що лежить в основі дії: Робочого гальма? |
| --- |
| 1. | Тертя, що виникає між гальмівними барабанами передніх і задніх коліс, що обертаються, і фрикційними накладками розтискних гальмівних колодок. + |
| 2. | Протіводавленіє у випускному трубопроводі двигуна шляхом перекриття його прохідного перетину заслінкою дросельного типа. |
| 3. | Тертя, що виникає між поршнями і циліндрами в двигуні. |
| 4. | Тертя, що виникає між барабанами задніх коліс, що обертаються, і розтискними колодками з фрикційними накладками, або тертя, що виникає між барабаном центрального трансмісійного гальма, що обертається, і гальмівними колодками з фрикційними колодками і розтискним пристроєм. |

# Питання №24.+

| Що лежить в основі дії: Гальма стоянки? |
| --- |
| 1. | Тертя, що виникає між гальмівними барабанами передніх і задніх коліс, що обертаються, і фрикційними накладками розтискних гальмівних колодок. |
| 2. | Протіводавленіє у випускному трубопроводі двигуна шляхом перекриття його прохідного перетину заслінкою дросельного типа. |
| 3. | Тертя, що виникає між поршнями і циліндрами в двигуні. |
| 4. | Тертя, що виникає між барабанами задніх коліс, що обертаються, і розтискними колодками з фрикційними накладками, або тертя, що виникає між барабаном центрального трансмісійного гальма, що обертається, і гальмівними колодками з фрикційними колодками і розтискним пристроєм.+ |

# Питання №25.+

| Яке основне призначення: Транзистора в системі запалення? |
| --- |
| 1. | Випрямляти трифазний змінний струм в постійний. |
| 2. | Переривати і підсилювати первинний струм котушки запалення.+ |
| 3. | Захищати транзистор від пробою при збільшенні э. д. с. самоіндукції в" первинному ланцюзі» понад 100 в. |
| 4. | Регулювати силу струму збудження генератора залежно від напруги індукованого струму . |
| 5. | Захищати контакти переривника від шкідливої дії струму самоіндукції у момент переривання первинного ланцюга. |

# Питання №26.+

| Яке основне призначення: Полупроводникових діодів в генераторі? |
| --- |
| 1. | Випрямляти трифазний змінний струм в постійний.+ |
| 2. | Переривати і підсилювати первинний струм котушки запалення. |
| 3. | Захищати транзистор від пробою при збільшенні э. д. с. самоіндукції в" первинному ланцюзі» понад 100 в. |
| 4. | Регулювати силу струму збудження генератора залежно від напруги індукованого струму . |
| 5. | Захищати контакти переривника від шкідливої дії струму самоіндукції у момент переривання первинного ланцюга. |

# Питання №27.+

| Яке основне призначення: Транзистора в реле-регулювальнику? |
| --- |
| 1. | Випрямляти трифазний змінний струм в постійний. |
| 2. | Переривати і підсилювати первинний струм котушки запалення. |
| 3. | Захищати транзистор від пробою при збільшенні э. д. с. самоіндукції в" первинному ланцюзі» понад 100 в. |
| 4. | Регулювати силу струму збудження генератора залежно від напруги індукованого струму .+ |
| 5. | Захищати контакти переривника від шкідливої дії струму самоіндукції у момент переривання первинного ланцюга. |

# Питання №28.+

| Яке основне призначення: Стабілітрона в системі запалення? |
| --- |
| 1. | Випрямляти трифазний змінний струм в постійний. |
| 2. | Переривати і підсилювати первинний струм котушки запалення. |
| 3. | Захищати транзистор від пробою при збільшенні э. д. с. самоіндукції в" первинному ланцюзі» понад 100 в. + |
| 4. | Регулювати силу струму збудження генератора залежно від напруги індукованого струму . |
| 5. | Захищати контакти переривника від шкідливої дії струму самоіндукції у момент переривання первинного ланцюга. |

# Питання №29.+

| Які акумуляторні батареї в основному застосовують в системі електроустаткування автомобілів? |
| --- |
| 1. | Лужні залізоникелі. |
| 2. | Лужні свинцовокадмневие. |
| 3. | Кислотні свинцеві.+ |
| 4. | Кислотні кадмієві. |

# Питання №30.+

| Який електроліт застосовується в кислотних свинцевих акумуляторах? |
| --- |
| 1. | Водний раствор едкого калі. |
| 2. | Водний розчин сірчаної кислоти. + |
| 3. | Водний розчин соляної кислоти. |

# Питання №31.+

| Перед тривалий зберіганням автомобіль і в період зимовий експлуатація хромований деталі рекомендується ... |
| --- |
| 1. | …протирати гасом. |
| 2. | …покривати трансмісія маслом. |
| 3. | …змащувати технічний вазеліном.+ |
| 4. | …протирати бензином. |

# Питання №32.+

| За свідченнями автомобільного амперметра визначається... |
| --- |
| 1. | ..сила зарядного струму. |
| 2. | ..сила розрядного струму |
| 3. | …режим робота акумуляторний батарея |
| 4. | …всі перерахувати параметри.+ |

# Питання №33.+

| Який кольору рассеиватели можуть використовуватися в задній протитуманній фарах? |
| --- |
| 1. | Білі. |
| 2. | Помаранчеві. |
| 3. | Жовті. |
| 4. | Червоні.+ |
| 5. | Будь-які. |

# Питання №34.+

| Протитуманний фари встановлюються ... |
| --- |
| 1. | нижче за основний фара+ |
| 2. | вище за основний фара |
| 3. | врівень з основний фарами |
| 4. | у будь-якому з вказати положення. |

# Питання №35.+

| При збільшенні частота обертання колінчастого валу двигуна і незмінний кількісті споживачів, підключенних до джерело електроенергії, стрілка амперметр повинна рухатися ... |
| --- |
| 1. | до нульовий відмітки |
| 2. | від «— » до «+»+ |
| 3. | від «+» до «— » |

# Питання №36.+

| Який елемент використовується в датчиках показання рівня палива? |
| --- |
| 1. | Терморезистор. |
| 2. | Ползунковий реостат, сполучений з діафрагмой,. |
| 3. | Ползунковий реостат, сполучений з поплавком.+ |
| 4. | Біметалічна пластина. |
| 5. | Діафрагма, сполученна з контактами,. |

# Питання №37.+

| Який елемент використовується датчиках показання температури охолоджувальної рідини ? |
| --- |
| 1. | Терморезистор.+ |
| 2. | Ползунковий реостат, сполучений з діафрагмой,. |
| 3. | Ползунковий реостат, сполучений з поплавком. |
| 4. | Біметалічна пластина. |
| 5. | Діафрагма, сполученна з контактами. |

# Питання №38.+

| Який лампи світлових покажників поворотів інформуют водія про справну роботу покажчика поворота? |
| --- |
| 1. | Контрольні. + |
| 2. | Сигнальні. |

# Питання №39.+

| Який елемент використовується в датчиках покажчика тиску масла? |
| --- |
| 1. | Терморезистор. |
| 2. | Ползунковий реостат, сполучений з діафрагмой,.+ |
| 3. | Ползунковий реостат, сполучений з поплавком. |
| 4. | Біметалічна пластина. |
| 5. | Діафрагма, сполученна з контактами. |

# =Питання №40.+

| Знос різних видів піддається деталі ... |
| --- |
| 1. | ... тільки в процесі роботи на різних режимах протягом усього періоду експлуатації. |
| 2. | ... тільки при роботі машини в період обкатки і під максимальним навантаженням. |
| 3. | ... протягом усього періоду експлуатації, включаючи зберігання.+ |

# =Питання №41.+

| Інтенсивність механічного зносу деталей автомобіля визначається ... |
| --- |
| 1. | …абсолютною величиною зміни розмірів деталей. |
| 2. | …ставленням значення зносу до пробігу автомобіля.+ |
| 3. | … ставленням зносу до обсягу транспортної роботи. |
| 4. | …ставленням зносу до номінального розміру деталі. |
| 5. | … будь-яким з перерахованих параметрів. |

# =Питання №42.+

| Справним вважається автомобіль, у якого ... |
| --- |
| 1. | всі параметри, що характеризують його технічний стан, знаходяться в допустимих межах.+ |
| 2. | більшість параметрів, які впливають на безпеку , знаходиться в допустимих межах. |
| 3. | в допустимих межах знаходяться параметри, що безпосередньо впливають на продуктивність. |
| 4. | нормально працюють двигун і органи управління. |

# =Питання №43.+

| Несправним є автомобіль, у якого ... |
| --- |
| 1. | ... Хоча б один параметр вийшов за допустимі предели.+ |
| 2. | ... Більшість параметрів вийшло за допустимі межі. |
| 3. | ... Не відповідають нормі тільки параметри, які впливають на безпеку. |

# =Питання №44.+

| Якщо всі споживачі відключені від акумуляторної батареї, то саморозряд при тривалому зберіганні батареї без підзарядки ... |
| --- |
| 1. | ... Не відбувається тільки при використанні вимикача «маси». |
| 2. | ... Відбувається тільки при пошкоджених сепараторних пластинах. |
| 3. | ... Відбувається у всіх випадках, у тому числі на справній батареї.+ |
| 4. | ... Не відбувається при дотриманні встановлених правил зберігання. |

# =Питання №45.+

| Батарею необхідно зарядити, якщо при екс плуатації влітку хоча б один акумулятор розряджений більш ніж на ... |
| --- |
| 1. | 30%. |
| 2. | 40%. |
| 3. | 50%.+ |
| 4. | 60%. |
| 5. | 70%. |

# =Питання №46.

| У зимовий час допускається розряд батареї без підзарядки не більше ніж на ... |
| --- |
| 1. | 15%. |
| 2. | 25%.+ |
| 3. | 35%. |
| 4. | 55%. |
| 5. | 65%. |

# =Питання №47.+

| Відмовою системи запалювання називається порушення працездатності, при якому ... |
| --- |
| 1. | ... Кут випередження запалювання на кілька градусів більше або менше оптимального. |
| 2. | ... Іскроутворення відсутня або іскровий розряд не запалює робочу суміш.+ |
| 3. | ... Виникає краплинне запалювання або відбувається детонационное згорання робочої суміші. |
| 4. | ... Внаслідок., Слабкого розряду між електродами свічки суміш згоряє не повністю. |
| 5. | ... Має місце будь-яка з перерахованих неисправностей. |

# =Питання №48.+

| Неможливість здійснити пуск двигуна при справній роботі стартера ... |
| --- |
| 1. | ... Завжди пов'язана з відмовою системи запалювання. |
| 2. | ... Може бути обумовлена ​​тільки несправностями системи харчування. |
| 3. | ... У всіх випадках вказує на несправність систем живлення і запалювання. |
| 4. | …в більшості випадків виникає внаслідок несправностей системи харчування або запалювання.+ |

# =Питання №49.+

| Які з перерахованих несправностей можуть бути причиною недостатньої частоти обертання колінчатого вала при пуску двигуна стартером? |
| --- |
| 1. | … Підгорання контактного диска і торців затискачів тягового реле. |
| 2. | … Великий знос по висоті щіток стартера коллектора. N |
| 3. | … Замаслення і окислення колектора. |
| 4. | … Поганий контакт у з'єднаннях проводів. |
| 5. | … Будь-які з перерахованих несправностей.+ |

# =Питання №50.+

| Які пристрої системи запалювання в разі їх несправності можуть викликати відмову системи в цілому? |
| --- |
| 1. | Свічі запалювання. |
| 2. | Переривник. |
| 3. | Розподільник. |
| 4. | Котушка запалювання. |
| 5. | Вимикач запалювання. |
| 6. | Будь-яке з вказаних пристроїв.+ |